## Slide 1: Comparation of Distributed Plastic Recycling System to Produce Filament with Production of Filament from Virgin Plastic by LCA Cristian Cáceres Projet: Everest Bio Pavlo Santander Fabio Cruz Sanchez Hakim Boudaoud
Notes: Comparaison en utilisant l'ACV d'un système de recyclage du plastique distribué pour produire des filaments avec la production de filaments à partir de plastique vierge

## Slide 2: Sommaire
Introduction
État de l'art
Méthodologie: Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives

## Slide 3: LE PLASTIQUE : UN GROS PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL
Source: PlasticEurope (2020)
4
Production multipliée par 50
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: Commencer por le problema, Connaissance generale,
Multifonctionnel, fácil a produire et pas cher ce qui fait que cet produit soit tres demandé qui entraîne a la fois un fort niveaux de production

## Slide 4
Source: PlasticEurope (2020)
Problèmes environnementaux
Production multipliée par 50
LE PLASTIQUE : UN GROS PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives

## Slide 5
1 (D’Ambrières, 2019)
2 (PlasticsEurope, 2020)
Source: PlasticEurope (2020)
Augmenter le taux de recyclage
URGENT !!
9% Dans le monde1
21,2% Europe 2
(Aujourd'hui)
Réduire la consommation!!
4
Production multiplied by 50
Problèmes environnementaux
LE PLASTIQUE : UN GROS PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: Dans ce contexte, il est urgent de diminuer la consommation de plastique. Mais comme cela est très difficile à faire, nous devons dans un premier temps augmenter les taux de recyclage. Du fait que
9%
21% du platique en Eurpoe arrive a être recyclé qui est très faible pour les attentes du développement durable

## Slide 6: Recyclage centralisé vs. Recyclage distribué
RECYCLAGE CENTRALISÉ
“un centre de recyclage avec de longues chaînes d'approvisionnement”
(Plastics Recycling Worldwide: Current Overview and Desirable Changes, n.d.)
Notes: Derriere le recyclage de plastique aujourd’hui on peut visualiser de chaines de recyclages centralisé qui utilice de longes chaines de approvissionement, qui sont couteuses mais a la fois obtien un materiau de faible valeur cet a dire peu efficace
Mais

## Slide 7: Recyclage centralisé vs. Recyclage distribué
LE RECYCLAGE DISTRIBUÉ
“Des centres de recyclage répartis géographiquement”
Matières premières
(Kreiger et al., 2013, 2014)
RECYCLAGE CENTRALISÉ
“Un centre de recyclage avec de longues chaînes d'approvisionnement”
(Plastics Recycling Worldwide: Current Overview and Desirable Changes, n.d.)
(Santander et al ., 2020)
Notes: Mais de nouveaux sistema ont ete cree a partir de la fabrication distribue qu’ a eu un forte croissance grace a la democratisation de l’impresión 3D qui a ete equipe en petites usines geographiquement distribué , alors le recyclage distribue a comme un objective fournir a ces centres de fabrication distribué avec de matieres premieres recycles qui sont pret a etre utilisé.

## Slide 8: EVEREST-BIO
FABRICATION DISTRIBUÉE
RECYCLAGE DISTRIBUÉ
(Kreiger et al., 2013, 2014)
(Santander et al., 2020)
Matières premières
“ÉValuation du rÉseau de REcyclage pour Soutenir la Transition vers une BIOéconomie”
DRAM
Proposition d’un système DRAM à échelle locale
Cas d’application: Recyclage de plastique à Nancy
Notes: FABRICATION DÉCENTRALISÉE “Petites usines géographiquement réparties localement”
LE RECYCLAGE DISTRIBUÉ “Petits centres de recyclage géographiquement répartis localement”
Objectif: Développer une méthodologie générique pour évaluer les services écosystémiques rendus par les activités d’un réseau de recyclage distribué de plastique afin d'améliorer la prise de décision des acteurs industriels et publics.

## Slide 9
2021 Internship
2017-2020 PhD
2013-2016 PhD
Fabio Cruz
Pavlo Santander
Cristian Cáceres
Life cycle analysis of a distributed plastic recycling network for 3D printing
Evaluation of the implementation of a sustainable distributed plastics recycling network.
Case study : Collection and delivery of recycled PLA to schools in Nancy
Technical feasibility of recycling for 3D printing
Case study : PLA recycling
Case study: Collection and delivery of recycled PLA to schools in Nancy
Notes: Boucle de recyclage impression- recyclage- Production filament- impresión
Entre 4 et 5 fois
Pavlo, en utilisant la meme logique de boucle lui a ajouté une ressau de recyclage distribue dans lequel il a evalué la faisabilité economique et environnementale en comparant le cout et l’impact environnementale d’acheter filament de plastique vierge
Le cas d’etude

## Slide 10
(Cruz Sanchez et al., 2020)
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Recyclage distribué via la fabrication additive (DRAM)
Notes: Boucle de recyclage impression- recyclage- Production filament- impresión
Entre 4 et 5 fois

## Slide 11
(Cruz Sanchez et al., 2020)
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Fabio Cruz Sánchez (2013-2016 PhD)
Notes: Boucle de recyclage impression- recyclage- Production filament- impresión
Entre 4 et 5 fois

## Slide 12
(Cruz Sanchez et al., 2020)
Peut-on créer des circuit distribuées durables pour la récupération de plastiques?
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Pavlo Santander (2017-2020 PhD)
Fabio Cruz Sánchez (2013-2016 PhD)
Notes: Pavlo, en utilisant la meme logique de boucle lui a ajouté une ressau de recyclage distribue dans lequel il a evalué la faisabilité economique et environnementale en comparant le cout et l’impact environnementale d’acheter filament de plastique vierge
Le cas d’etude

## Slide 13
(Cruz Sanchez et al., 2020)
Cristian Cáceres (2021 Stage)
ACV
Fabio Cruz Sánchez (2013-2016 PhD)
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Est-il possible de développer un système DRAM respectueux de l'environnement ?
Pavlo Santander (2017-2020 PhD)
Notes: Life cycle analysis of a distributed plastic recycling network for 3D printing

## Slide 14: L'état de l'art
Comment l'analyse du cycle de vie a été intégré dans l'évaluation et la conception d'un réseau logistique orienté vers le recyclage ?
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: 3 Comment le recyclage distribué dans un contexte de fabrication additive est-il évalué en termes environnementaux ?

## Slide 15: Analyse CLSC
 | Application d’ACV | Application d’ACV |  |  | Methodologie ACV |  | BD pour les calculs |  | Type de material consideré |  |  | Si considère Recyclage |  | Indicateur Utilisés pour l’ACV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Référence | Évaluation de Réseau de Recyclage Distribué | Conception Réseau de Recyclage | Évaluation Logistique Inverse | E. Circulaire vs E. Linéaire | Midpoint | Endpoint | Eco-invented | Australian EPD | Plastic | Vehicule Tire | Autre | oui | no | Global Warming | Eutrophication potentiel | Non-Renewable primary energy use | Acidification Potential | Photochemical ozone creation | Water Use | Renewable primary energy use | Land Use | Particule matter formation | Terrestrial Acidification | Marine Aquatic Eutrophication | Marine Aquatic ecotoxicity | Abiotic Depletion | Human Toxicity | Autres*
(Dehghanian & Mansour, 2009) |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(de Souza Junior et al., 2020) |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | 
(Feitó Cespón et al., 2016 |  | x |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(Kuczenski & Geyer, 2013 |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(Daaboul et al., 2014) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | 
(Subulan et al., 2015) |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(Chen et al., 2019) |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 
Total | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Autres* : Ionising radiation (human and ecosystems), Ozone Layer depletion.
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives

## Slide 16: Synthèse
Conception d'un réseau logistique  Endpoint
Évaluations et Comparaison  Midpoint de
La base de données  Eco invent est largement utilisée
Changement climatique , Eutrophisation et de l'utilisation d'énergies non renouvelables.
Toutes les catégories d'impact ne sont pas utilisées
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: Todos los artículos de diseño para una red logística de reciclaje utilizan un enfoque Punto final , mientras que las evaluaciones y comparaciones prefieren utilizar una metodologia MidPoint
la base de datos Eco invent es ampliamente utilizada
En las categorias de impactos las mas evaluada es el cambio climatico, seguido por la eutroficacion y la utilizacion de energía fossil
Aucun article n'utilise toutes les catégories d'impact disponibles pour effectuer l'évaluation.

## Slide 17: Analyse du cycle de vie (ACV)
ISO 14040
ISO 14044
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: Outil pour évaluer les impacts potentiels en considérants différentes étapes du cycle de vie d’un produit, service, procède, activité ou technologie.

## Slide 18: Cas d’étude
Réseau local de chaîne d’approvisionnement en boucle fermé
(Santander et al ., 2020)
Sources de déchets
Transports
Point de Recyclage
Hypothèses
Un seul type de plastique à collecter
Seul le plastique non contaminé sera collecté
Lorraine Fab Living Lab (LF2L)
Collèges et Lycées
500 m
Lorraine Fab Living Lab (LF2L)
Collèges et Lycées
500 m

## Slide 19
Local Closed-loop recycling network
(Santander et al ., 2020)
Waste Source
Transports
Recycling point
Hypothesis
One type of plastic to collect
Non contaminated plastic
Lorraine Fab Living Lab (LF2L)
Collèges et Lycées
500 m
Lorraine Fab Living Lab (LF2L)
Collèges et Lycées
500 m

## Slide 20: Le système évalué et ses limites
Objectif: Comparer la performance environnementale d’un système de production de filament vierge avec un système de recyclage local distribué
Notes: 2 scenarios de production de filament a partir de plastique vierge pour travailler l’incertitud de donnes mais qui ils ont le memes procedes
Le systeme de recyclage
L’idee c’est d’evaluar la perfomance environemmentale de chaque systeme dans le service de fournir 1 kg de filament a chaque college et lycée.

## Slide 21
PLA Production
PLA Transport
Filament Production
Filament Delivered
Kg of Filament Delivered
NatureWorks,
Nebraska, EE.UU.
Port of Chicago, EE.UU.
Port of Norderham, Germany
GEHR, Mannheim, Germany..
Nancy schools, France
756 KM
3588 nautical miles
558 KM
280 km
3D-FUEL, Fargo, EE.UU.
Fargo airport, EE.UU.
645 KM
6971 km (9 hours)
152 km
Luxembourg airport, Luxembourg
5 KM
Scénario 1 (vierge)
(Mieux)
Scénario 2 (vierge)
(Pire)
Kg of Filament Delivered
Delivery
Plastic Waste
Recovery
Pellets Production
25,5 Km
25,5 Km
Nancy schools, France
FABLAB (Nancy)
Nancy schools, France
Recycled Filament Production
Scénario 3 (recycgale)
Notes: Scénario 2 c’est le pire en relation a l’utilisation de l’avión comme moyen de transport
USA : Utilisation de charbon
Germany : Utilisation Lignite

## Slide 22: Évaluation d’impacts
Bio-mass plastic (1)
Climate Change
Eutrophication
Resource Depletion
Reverse logistics (2)
Climate Change
Euthrophication
Human Toxicity
Ressource Depletion
Potential Acidification
Additive manufacturing(3)
Cumulative Energy Demanded
Climate Change
Eutrophication
Human Toxicity
Catégorie d’impact
Climate Change (3)
Eutrophication Potential (3)
Fossil Depletion (2)
Water Depletion (2)
1(Bishop et al., 2021)
2(Chen et al., 2019; de Souza Junior et al., 2020; Kuczenski & Geyer, 2013)
3 (Cerdas et al., 2017; Kellens et al., 2017; Kreiger & Pearce, 2013; Quinlan et al., 2017)
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: Pour faire l’evaluation d’impact il faut trouver quel sont les enjeux de mon domain, pour le trouver je croise des articles que traitent de l’analyse de cycle de vie dans le 3 domaines qui concerne le reseau de recyclage.
Comme resultat

## Slide 23: Le profil d’impact de la comparaison
ReCiPe Midpoint (H)
Notes: Il faut mentioner que cet tableau es relative en raison de que en chaque impact (colone) le processus plus impactant se le atribuie le 100% de l’impact

## Slide 24: Le profil d’impact de la comparaison
ReCiPe Midpoint (H)
Notes: Si on considere que les impact obtenu a partir de croisement des impact on peut observer que la colonne de colour blue que represente

## Slide 25: Le profil d’impact du système recyclé
Chart: 
| agricultural land occupation | climate change | fossil depletion | freshwater ecotoxicity | freshwater eutrophication | human toxicity | ionising radiation | marine ecotoxicity | marine eutrophication | metal depletion | natural land transformation | ozone depletion | particulate matter formation | photochemical oxidant formation | terrestrial acidification | terrestrial ecotoxicity | urban land occupation | water depletion
Recovery Recycled | 0.0006748 | 0.054529 | 0.019614 | 0.00053479 | 1.0994e-05 | 0.017687 | 0.0044647 | 0.00052972 | 9.0154e-05 | 0.0044299 | 1.857e-05 | 9.1976e-09 | 0.00011654 | 0.00031768 | 0.00023199 | 6.9338e-06 | 0.0017328 | 6.439e-05
Pellets Production | 8.401e-05 | 0.0019437 | 0.00052231 | 7.5877e-05 | 1.3232e-06 | 0.0055984 | 0.10445 | 8.6233e-05 | 8.9583e-06 | 0.00080319 | 2.4195e-07 | 1.5843e-08 | 9.6984e-06 | 7.7556e-06 | 8.761e-06 | 7.0017e-07 | 2.9325e-05 | 0.00046393
Filament Production R | 0.00027155 | 0.0062827 | 0.0016883 | 0.00024526 | 4.2772e-06 | 0.018096 | 0.33761 | 0.00027873 | 2.8956e-05 | 0.0025962 | 7.8207e-07 | 5.1211e-08 | 3.1348e-05 | 2.5069e-05 | 2.8318e-05 | 2.2632e-06 | 9.4786e-05 | 0.0014996
Delivered Recycled | 0.00061346 | 0.049572 | 0.017831 | 0.00048618 | 9.9947e-06 | 0.016079 | 0.0040588 | 0.00048157 | 8.1958e-05 | 0.0040271 | 1.6881e-05 | 8.3615e-09 | 0.00010595 | 0.0002888 | 0.0002109 | 6.3035e-06 | 0.0015753 | 5.8537e-05

## Slide 26: Analyse de sensibilité sur la source d'énergie

## Slide 27: Conclusion
Le système de recyclage distribué étudié est considérablement moins polluant dans la plupart des catégories considérées
Le système DRAM peut avoir un impact plus important en termes radioactifs en raison du contexte français
L'énergie nucléaire est la principale source d'émissions radioactives dans le système de recyclage étudié
La meilleure source d’énergie en terme environnemental est l'énergie solaire
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives
Notes: Le système de recyclage distribué est considérablement moins polluant dans la plupart des impacts par rapport à la production de filaments 3D à partir de plastique vierge
La energía nuclear es la principal fuente de emisiones radiactivas en el sistema de reciclaje, la mejor opcion en terminos ambientales es la energía solar.

## Slide 28: Perspectives
Compléter les informations manquantes sur la chaîne logistique utilisée par les entreprises de production de filaments vierges
Intégrer et évaluer la complexité réelle du recyclage des plastiques
Faire une comparaison entre les différentes fins de vie existantes pour ce type de plastique (PLA)
Évaluer les performances de ce système dans différents contextes territoriaux
4
Introduction
État de l'art
Analyse du cycle de vie
Résultat
Conclusion et perspectives

## Slide 29
Merci pour votre attention
Notes: Ca será tout pour moi merci pour votre attention

## Slide 30: Bibliographie
Santander, P., Cruz Sanchez, F. A., Boudaoud, H., & Camargo, M. (2020). Closed loop supply chain network for local and distributed plastic recycling for 3D printing: a MILP-based optimization approach. Resources, Conservation and Recycling, 154(December). https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104531
Cruz Sanchez, F. A., Boudaoud, H., Hoppe, S., & Camargo, M. (2017). Polymer recycling in an open-source additive manufacturing context: Mechanical issues. Additive Manufacturing, 17, 87–105. https://doi.org/10.1016/j.addma.2017.05.013
Kreiger, M., & Pearce, J. M. (2013). Environmental impacts of distributed manufacturing from 3-D printing of polymer components and products. Materials Research Society Symposium Proceedings, 1492(January 2013), 85–90. https://doi.org/10.1557/opl.2013.319
Kreiger, M.A., Mulder, M.L., Glover, A.G., Pearce, J.M., 2014. Life cycle analysis of distributed recycling of post-consumer high density polyethylene for 3-D printing filament. J. Clean. Prod. 70, 90–96. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.009
D’Ambrières, W., 2019. Plastics recycling worldwide: current overview and desirable changes. ield Actions Sci. Reports 12–21.
PlasticsEurope, 2020. Plastics-the facts 2020, An analysis of European plastics production, demand and waste data.

## Slide 31
Bishop, G., Styles, D., & Lens, P. N. L. (2021). Environmental performance comparison of bioplastics and petrochemical plastics: A review of life cycle assessment (LCA) methodological decisions. Resources, Conservation and Recycling, 168, 105451. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105451
Cerdas, F., Juraschek, M., Thiede, S., & Herrmann, C. (2017). Life Cycle Assessment of 3D Printed Products in a Distributed Manufacturing System. Journal of Industrial Ecology, 21(0), S80–S93. https://doi.org/10.1111/jiec.12618
Chen, Y., Ding, Z., Liu, J., & Ma, J. (2019). Life cycle assessment of end-of-life vehicle recycling in China: a comparative study of environmental burden and benefit. International Journal of Environmental Studies, 76(6), 1019–1040. https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1618670

## Slide 32
ACV
Discard
Collection
Size Reduction
Filament Fabrication
Delivery
3D Printing
Printed Product
Recovery (I)
Preparation (II)
Extrusion (III)
Printing (V)
Delivery (IV)

## Slide 33
NOx, Cd, CO2, CH4, dioxins, charbon, argent du minerai, utilisation des terres, ...et autres émissions et flux de ressources
Toxicité pour l'homme
Radiation
Cancérigènes
Matières inorganiques respiratoires
Changement climatique
Couche d'ozone
Acidification
Eutrophication
Ecotoxicité (eau douce, marine, terrestre)
Le smog d'été
Utilisation des sols
Épuisement des ressources
Dommages à la santé humaine
Dommages à l'environnement
Pénurie de ressources
Mécanisme environnemental
(voie d'impact)
MidPoint
Inventoire
EndPoint
Santé humaine
Environnement Naturel
Ressource Naturel
Aire de protection

## Slide 34: Hypothèse
Production de PLA
Pays de production de
Filament Vierge
Machine de Filament
Transporte
Pourcentage de perdre de matériau pendant le recyclage (extrusion)
10 %
Allemagne
États Unis

## Slide 35
PLA Production
PLA Transport
Filament Production
Filament Delivered
Kg of Filament Delivered
NatureWorks,
Nebraska, EE.UU.
Port of Chicago, EE.UU.
Port of Norderham, Germany
GEHR, Mannheim, Germany..
Nancy schools, France
756 KM
3588 nautical miles
558 KM
280 km
3D-FUEL, Fargo, EE.UU.
Fargo airport, EE.UU.
645 KM
6971 km (9 hours)
152 km
Luxembourg airport, Luxembourg
5 KM
Scénario 1 (vierge) (Mieux)
Scénario 2 (vierge)(Pire)
Notes: Scénario 2 c’est le pire en relation a l’utilisation de l’avión comme moyen de transport
USA : Utilisation de charbon
Germany : Utilisation Lignite

## Slide 36
Kg of Filament Delivered
Delivery
Plastic Waste
Recovery
Recycled Filament Production
Scénario 3 (recycgale)
25,5 Km
25,5 Km
Nancy schools, France
FABLAB (Nancy)
Nancy schools, France

## Slide 37
Chart: 
| climate change | fossil depletion | freshwater eutrophication | marine eutrophication | water depletion
PLA production | 3.3736 | 0.96786 | 0.0014343 | 0.0088995 | 0.37367
PLA Transported | 0.18193 | 0.069643 | 1.7862e-05 | 0.00040734 | 0.00017693
Filament Production v | 0.019369 | 0.00499 | 3.1873e-05 | 2.9916e-05 | 7.6291e-05
Filament Delivered | 0.54432 | 0.19579 | 0.00010975 | 0.00089993 | 0.00064275

## Slide 38
Graphic 6 : Sensitivity analysis respect to the displacement of the PLA production plan

## Slide 39: Système de Production PLA (Scénario 1)
Source | Paramètre
OPEN LCA | Flux entrants et sortants de l'utilisation du camion
Google Maps | Distance Parcour
Source | Paramètre
OPEN LCA | Flux entrants et sortants de l'utilisation du Bâteau
SeaDistance | Distance Maritime
Source | Paramètre
OPEN LCA | Flux entrants et sortants de l'utilisation du véhicule léger
Google Maps | Distance Parcour
Source | Paramètre
OPEN LCA | Flux entrants et sortants de l'utilisation du camion
GoogleMaps | Distance Parcour
Source | Paramètre
OPEN LCA | Flux entrants et sortants pour la consommation d’énergie
Accextrusion | Puissance, capacité de production, Machine PEEK 3D Printer et temps d’utilisation
https://www.accextrusion.com/product/peek-3d-printer-filament-production-line.html
https://sea-distances.org/
https://www.google.fr/maps
Phase | Unité
Transport | T*km
Machine | KWh